舒城县自来水有限公司2017年度远传水表采购

招 标 文 件

招 标 人：舒城县自来水有限公司

采 购 人: 舒城思源市政工程有限公司

发布日期：二零一七年八月二十日

目      录

第一章   招标公告

第二章   投标人须知

第三章	 技术规格

第四章	 投标文件格式

投标人请仔细阅读招标文件，本招标文件共  24 页(含封面），若对招标文件有疑问，请在投标文件递交截止时间三日前向舒城县自来水有限公司以书面形式提出。

第一章  招标公告

关于舒城县自来水有限公司2017年度远传水表

采购招标公告

舒城县自来水有限公司2017年度远传水表水表采购现已具备招标条件，所需资金为企业自筹，现就舒城县自来水有限公司2017年度数字远传水表进行招标采购。

一、项目名称：舒城县自来水有限公司2017年度远传水表采购招标

二、招标单位：舒城县自来水有限公司

三、招标内容：根据招标人在2017年度远传水表需要，招标确定远传水表的采购供应商、中标的供应商在供货及服务期内，提供招标货物的供应、指导安装、调试、质量抽检及其他相关服务。

四、投标人资格要求：

1、投标人是投标货物的制造商，具有独立企业法人资格,且有生产电子远传水表能力并提供招标货物及服务，注册资金不少于5000万人民币，营业执照及税务登记证通过最近年检，并经招标人邀请。

2、制造商必须具有至少5年及以上的招标货物制造历史，其产品在国内类似项目中成功地使用过3年及以上；

3、投标产品具有中华人民共和国计量器具生产批准证书；

4、生产厂家必须具有ISO9001质量管理体系认证证书；

5、投标产品具有质量监督部门所出具的产品质量检测报告；

6、投标人为已选入舒城县自来水有限公司供应商库的企业；

7、不接受联合体申请、不接受代理商投标。

五、报名条件、时间及地点：

1、本项目勿需报名，收到投标邀请的投标供应商自行到本公司领取本项目的招标文件。

2、时间:2017年8月22日至2017年8月28日(每天上午8:00—11:30，下午14:30—17:30,不含节假日)，逾期恕不接受。

3、地点：舒城县自来水有限公司（地址：舒城县梅河西路）

六、投标文件递交截止时间：2017年8月30日上午9:00前。

七、开标地点：舒城县自来水有限公司

八、开标时间：2017年8月30日上午9:30整。

九、采购单位联系人：

联系人：周鸿儒

联系电话：0564-2789706

舒城县自来水有限公司

2017 年8月22日

第二章    投标人须知

一、投标人须知

本表对投标人须知具体补充和修改，二者如有矛盾,以本表为准。

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：舒城县自来水有限公司远传水表采购招标 |
| 2 | 采购人名称：舒城县自来水有限公司 联系人：周红儒 手机：0564-2789706 |
| 3 | 采购数量：2017年度实际用量。 |
| 4 | 中标预选单位：一名（第一），根据各投标人的最终得分，从高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。 |
| 5 | 资质要求： 1、投标人是招标货物的制造商，具有独立企业法人资格,且有生产无源直读式电子远传水表（直读）能力并提供招标货物及服务，注册资金不少于5000万人民币，营业执照及税务登记证通过最近年检； 2、制造商必须具有至少5年及以上的招标货物制造历史，其产品在国内类似项目中成功地使用过3年及以上； 3、投标产品具有中华人民共和国计量器具生产批准证书； 4、生产厂家必须具有ISO9001质量管理体系认证证书； 5、投标产品具有质量监督部门所出具的产品质量检测报告； 6、申请人须提供生产商2012年至今在供水行业独立完成伍项类似项目的业绩（类似项目的业绩是指本招标货物的供货业绩），须提供中标通知书或合同； 7、不接受联合体申请、不接受代理商投标。 注：开标时提供DN15光电直读水表样品及评标中所需的相关证书原件备查。 |
| 6 | 投标有效期：中标人签到合同后至2017年12月31日。 |
| 7 | 付款方式： 1、本合同使用货币种类为人民币。 2、付款方式：货物到达现场经采购人验收合格后，中标方开具发货全额发票，采购方应在发票开具之日起60日内支付货款。 |
| 8 | 交货时间: 根据招标人承接工程进度，中标人按工程节点配合施工。 |
| 9 | 1、报名时间：2017年8月22日至2017年8月 28日(每天上午8:00—11:30，下午14:30—17:30 )，逾期恕不接受。 2、地点：舒城县自来水有限公司 |
| 10 | 投标文件份数：正本一份，副本一份 投标文件递交地点舒城县自来水有限公司 （本次招标文件的领取和投标文件的递交均不采用邮递方式） |
| 11 | 评标办法：综合评分法 开标时间：2017年8月30日上午9:30整 开标地点：舒城县自来水有限公司 |

二、 招标文件的澄清

获取招标文件的投标人，认为招标文件的内容有疑问的，应以书面形式通知舒城县自来水有限公司（并加盖公章），本公司将以书面形式予以解答。该内容为招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间三日前未提出疑议的视为认同本招标文件中的所有条款，今后将无权提出任何异议。

三、说明事项

1、投标人除不可抗力因素外，应参加开标会，无法参加开标会应在投标文件递交截止三日前向招标人出具书面情况说明，否则将记不良行为。

2、在开标过程中，对供应商涉嫌提供假证、假材料的行为将列入不良行为记录名单，在五年内禁止参加本公司采购活动。

四、投标

1、投标人是指响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或法人授权委托人。

2、投标人之间不得相互串通报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得向招标采购单位、评标小组行贿或采取其他不正当手续取得中标。一经发现，立即取消其投标资格。

3、投标人资质审核证明如下：

企业法人营业执照副本复印件；税务登记证复印件；由法定代表人对授权代表人的授权书(原件)；法定代表人身份证和授权代表人的身份证复印件；

开标时以上资质证明审核，如投标人提供的资质证明不符合招标文件要求的，取消投标资格，经开标小组审核后，符合要求的投标人少于三家的，根据有关规定取消本次招标会。

4、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。

投标文件应由下列部分构成：

（1）法人授权委托书

（2）投标函

（3）开标一览表格式

（4）售后服务体系与维保方案

（5）其它材料（包括资格审查资料）

投标文件资格证明文件如下：

注册资本5000万元以上，企业法人营业执照副本复印件；税务登记证复印件；由法定代表人对授权代表人的授权书(原件)；法定代表人身份证和授权代表人的身份证复印件；投标人应为远传水表生产厂家，并具有由质量技术监督局颁发的该远传水表的制造计量器具许可证。

5、投标文件编制要求：

（1）投标人要按开标一览表（统一格式）的内容填写产品综合单价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署并加盖公章。

（2）投标人应提供投标文件正本一份和副本一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。并由投标人或经正式授权的代表在投标文件需要签署处签字或投标单位加盖公章，否则构成废标。投标文件的副本可采用正本的复印件。

（3）投标文件的密封及标记：投标人应将投标文件正本一份和一份副本密封装在信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。信封封口处均应有投标全权代表的签字或投标单位公章。

（4）电报、电传、传真形式的投标概不接受。

五、开标及评标

（一）开标

(1)评标小组的组成：由招标小组代表在监督小组的监督下按招标文件规定的时间、地点进行公开开标。

(2)所有投标人的法定代表人或授权代表签名报到，以证明其准时出席开标会议。

(3)开标会议由招标监督小组负责人主持，招标小组及有关工作人员参加。

(4)资质审核：由招标小组对各投标人的资质证明进行审核, 投标人如无法按招标文件上要求提供的，则视为无效投标，取消其投标资格。

(5)开标：开标前从投标人中产生的代表或投标人查验投标文件密封情况，确认无误后签字确认，再拆封唱标。

(6)唱标：将公布投标人的名称、投标价格等，记录员记标。投标人将在唱标记录上签字确认。

（7）投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标报价表内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（二） 评标

1、评标方法：本次招标的评标方法采用综合评分法，总分100分。评标委员会将依据投标人得分高低顺序确定出中标排序人。中标供应商数量按符合性审查通过后的综合评分分值由高到低取第一名。

2、评分办法：

| 项目 | 评分规则 |
| --- | --- |
| 1.投标报价得分：（0-40分） | 1、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40（计算得分时，分值保留小数点后二位，第三位四舍五入） |
| 2.企业综合实力：50分 | 2.1企业资质（0-15分） | 1、企业获得专业信用评估机构或银行颁发的处在有效期内的AAA级证书，得1分； 其余不得分。 2、认证范围为：水表的ISO9001、OHSAS18001、ISO4001、IOS10012:2003测量管理体系认证AAA证书，取得四个认证可得满分4分，不足四证的，每拥有一项证书得1分。(须提供相关证书原件作为为考评依据) 获得欧盟质量体系CE认证的得1分，否则不得分。(须提供相关证书原件作为为考评依据) 4提供投标水表在2016年内由计量测试院出具的投标水表关键铜部件之接管、环罩铜成分高于或等于59%的检测报告的得1分，没有则不得分。 5、投标水表机芯相关配件为进口的得2分，须提供2份以上进口报关单供评审，其余得1分。 6、注册资金在5000-8000万人民币以内的得2分，在8000万-1亿人民币以内的得4分、在1亿人民币以上的得6分（需提供营业执照原件现场审查，否则不得分） |
|  | 2.2技术实力（0-10分） | 1、建立市级以上（含市级）企业技术中心的得2分。 2、投标货物经进口检定设备检定的的得2分，需提供进口检定设备的发票复印件2份，其余得1分。 3、投标货物具有发明或实用新型专利证书的，每一个证得1分，最高得2分。 4、投标人提供的自动抄表系列软件具有自主知识产权（软件著作权证）的，每一个项著作权证书得1分，最高得2分。 注：③~④项的相同证书不重复计分。 5、根据有效期内的生产许可证为依据，可生产普通水表Q3:Q1比值最大的得2分，第二和第三得1分，其余不得分。 |
|  | 2.3 产品性能（0-9分） | 1、拥有第三方的检查报告，在下列电磁干扰条件下，直读式远传水表不应损坏和丢失内存数据：符合静电放电；符合射频电磁场辐射；符合工频磁场或静磁场。本项2分。 2、水表符合卫生安全要求：须提供二年内投标产品（符合《饮用水水表卫生安全评价规范（试行）（卫办监督发[2010]134号）》或卫生部【2001版】《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》）的第三方检测报告。本项2分。 3、拥有CNAS资质机构出具的水表防水等级测试报告：达到IP65得1分；达到IP68得2分，没有不得分。 4、投标产品表壳必须为球磨铸铁QT450(含)以上材质及球化大小评级大于等于5级的，有专业金属检测机构出具的金属材料理化检测中心化学分析报告的得2分，没有不得分。(须提供相关检测报告原件，无原件提供不得分。) 5、能够生产水表“准确度”达到“1级”的水表产品厂家得1分，须提供相关证书，否则不得分。(须提供相关证书原件，无原件提供不得分。) |
|  | 2.4生产实力（1-8分） | 1、所投产品生产厂家具备八年以上（含八年）远传水表制造历史的得3分，以投标人首次申领的直读式远传水表制造计量器具许可证为依据，否则本项不得分。(须提供相关证书原件，无原件提供不得分。) 2、采用无尘防静电技术生产工艺生产远传表技术模块得2分。（需提供生产设备采购清单、发票及无尘车间制作合同，配合提供现场图片。） 3、投标人至少具备20条经省级或省级以上计量院标定水表校验检定设备，满足条件得2分；不具备或未注明的不得分。 4、投标产品基表的计数机构之计数器，采用自动化生产设备的，提出相关证明得1分，其余不得分 |
|  | 2.5近年业绩（0-8分） | 1、2012年1月1日 至今在安徽省内直读式远传水表应用业绩，每提供单个应用超过1万只的供货合同得1分，累计得分不超过3分。需提供合同及相对应的购销发票复印件备查。 2、2016年1月1日至今在安徽省外，省会级城市或计划单列市的供水单位全系列水表应用业绩，单个应用超过（含）400万金额产值的得1分，超过（含）500万金额产值的得2分，超过（含）600万金额产值的得3分，超过（含）800万金额产值的得5分。（须提供合同、中标通知书及需方单位盖章的业绩说明文件原件，三者不全不得分。） |
| 3.售后承诺及服务方案（0-10分） | 3.1质保期（1-2分） | 投标人承诺对所提供的产品质量保质期为6年，得2分；其余得1分。 |
|  | 3.2故障响应（1-3分） | 投标人承诺在采购方直读式水表出现故障时，12小时内予以更换或维修完毕，得基本分1分；承诺8小时内予以更换或维修完毕，得2分；承诺4小时内予以更换或维修完毕，得3分； |
|  | 3.3服务团队（0-5分） | 1、投标人在安徽省内地级以上城市设有服务机构的得3分。（需提供真实有效的相关证明文件，否则不得分） 2、投标人为本项目配置技术服务人员（且应具备技术服务经验）3人以上（含3人）得2分，2人得1分，不足2人不得分。（投标人提供正式人员照片、身份证及技术服务经验证明材料等原件备查） |

注：与评标计分有关的企业资质、证书及业绩等资料均须提供复印件加盖公章进行验证；部分特定要求提交相关证书原件的须开标时与投标文件一并提交验证，否则不得分。

六、定标：

根据各投标人的最终得分，从高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由高到低顺序排列。得分最高者为中标供应商第一中标排序人，按排序选择一名中标预选人，确定中标人后招标人通知其他为未中标单位，三个工作日后若无异议，发出中标通知书并签订合同。

七、投标过程中，如发现供应商提供虚假产品技术参数，视为违规，取消其投标资格。将其列入不良行为记录名单，在五年内禁止参加舒城县自来水有限公司采购活动。

八、 中标通知书

中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书，中标人在接到中标通知书后7天内与招标人签订合同。

九、履约保证金

在签订合同前，中标人应向采购人指定账户缴纳履约保证金人民币伍万元整（￥50000.00元）。

十、 签订合同

1、采购人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件双方签订合同。

2、招标文件、中标人的投标文件、评标过程中有关澄清文件及中标通知书均应作为合同附件。

第三章  技术规格

一、总   则

1. 说 明

本总则是招标文件的重要组成部分，投标人所提供的材料设备、服务应符合本总则的要求。

1.1 提请投标人仔细阅读招标文件的全部条文。对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于技术规格以及其他条件不清楚、认为存在歧视、限制的情况，投标人应在开标之前规定的时间内向招标人寻求书面澄清。

1.2本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。

1.3本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.4招标人保留在签订合同前，对本技术规格及要求补充和修改的权利，投标人应承诺予以配合，如提出修改，具体事项由中标人与买方另行商定。

1.5投标人所提供的货物，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵权责任与买方无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害买方的利益。

2．所遵循的标准和质量保证

2.1符合国家标准和行业标准。投标人在投标书中应对其质量保证体系做出说明。

2.2投标人提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应使用相应的国际先进标准、中国国家标准、各行业的相应标准、国际标准化组织标准。

2.3投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外2.1投标人提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品符合通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

2.4投标人提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

3. 主要技术参数和要求

3.1投标人所提供的货物技术规格应符合每个品目的技术规格和要求，如果投标人不能响应招标文件技术规格和要求中的某项技术规格，投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况；如果投标人不提供规格、技术参数偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。

4．技术文件要求

4.1投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便招标人评标、定标。

4.2卖方应按供货材料设备给买方提供一套所提供产品的全套技术资料，随货物包装发运。

5．技术服务

5.1招标人有权对产品进行发货前的检验，投标人可酌情邀请招标方人员到制造厂检查制造工艺、原材料质量、产品质量和生产进度。并参加产品出厂试验（但不作为验收），检查合格产品才允许出厂。投标人应为招标人进行上述检查提供便利的条件，其费用由投标人承担。

5.2投标人的责任包括从投标货物及其配件的制造到整套设备的交付使用。

5.3投标人应保证货物在进行安装、调试和试压等过程中损坏的或有缺陷的零部件直至整套材料设备可方便地得到修理和免费更换。

5.4 货物使用期间，凡发生质量问题或需要技术支持，投标人均应能够及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，业主发出通知后，投标人应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零部件直至整套材料设备，以保证材料设备正常运行。

5.5质量保证期内的服务

5.5.1备件更换

对由于产品质量问题造成的自然损坏，投标人将提供现场服务，免费维修更换损坏的产品。由于招标方人为原因造成的产品损坏，投标人有义务对损坏的产品作有偿更换。

5.5.2故障响应

投标人所提供的产品出现问题后，招标人应立即通知投标人，投标人应在接到通知后2小时内派技术人员到达现场，排除故障。

6．包装与储运要求

所有水表、附件均应包装良好，符合国家有关标准的规定，以便能够安全地运输到最终目的地，避免损坏。

6.1包装与保护

投标人应确保所提供的货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

6.2货物的包装

货物的包装应为生产厂商出产时的原包装。

6.3货物装箱清单和文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，在包装箱中必须附有招标文件所要求的所有文件和资料。

7．材料设备的验收、抽检

7.1现场验收

货物到达招标文件指定的现场后，供货方应按有关技术规程的规定堆放。3天内完成现场验收。所有货物必须提供产品合格证及保单，注明出厂日期。中标方和招标方工作人员双方同时在场情况下，招标方进行验收。验收合格后，双方签署验收单。

7.2抽检

中标人在履行合同期间，招标人有权对中标人所供产品或使用中的产品在招标人纪检部门监督下自行随机取样向产品质量监督检验机构送检，中标人应对检测结果予以承认。抽检结果是合格产品的，检测费用由招标人承担(如中标人在投标文件中承诺承担检测费用的,应由中标人承担)。当抽检结果是不合格产品的，招标人将再次进行抽检，检测费用均由中标人承担。如再次抽检是合格产品的，招标人将扣除中标人所送本批货物质保金20%，质保期延期半年，并对已安装使用的产品进行跟踪观察，如未发生质量问题待期满合格后再予以结算；如两次抽检结果均是不合格，招标人则认定本批次供货为不合格产品,招标人将扣除本批次全部货款，终止合同，并依法追究中标人给招标人造成的一切经济损失(包括直接损失和间接损失)。

8.人员培训

中标人负责对招标人使用、维护人员进行货物安装、操作、维护的免费培训。

二、设备技术要求

一、远传水表技术标准

1、技术标准

产品所有指标应符合以下国家或行业标准

GB/T778（1.2.3）-2007《封闭满管道中水流量的测量  饮用冷水水表和热水水表》

JJG 162—2009   《冷水水表检定规程》

CJ266-2008      《饮用水冷水水表安全规则》

CJ/T 224-2012   《电子远传水表》

JG/T 162-2004   《住宅远传抄表系统  数据专线传输》

CJ/T 188-2004   《户用计量仪表数据传输技术条件》

GB/T 17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价

标准》

2、技术要求

2.1 指示装置为机械式，机电转换方式为直读式。水表信号传感器类型为光电编码直读，要求4位字轮必须全部采用直读方式，无需初始化，无累计误差。

2.2 远传水表采用总线制M-BUS无源直读式，平时无需供电只需在抄表瞬间供电，要求水表具有光电管透射式方式。

2.3 基表基本形式为水平式，采用旋翼式机芯干式水表，电子装置外壳的防尘、防潮能力为IP65防护等级，表内电子装置达到IP68防护等级。

2.4数据的传输方式采用总线式。要求两条数据线直接接入M-BUS总线，不用区分极性，可按照任意拓扑结构布线；要求远传水表具有唯一的地址码，以保证地址唯一性。

2.5自动抄表方式是将已安装的远传水表通过采集器、集中器等抄收装置将水表相关信息无线发送至后台管理软件，采集器与集中器需要市电供电；自动抄表方式可以兼容半自动抄表方式。

2.6 远传水表结构为整体式，内部基表与机电转换单元信号是两个相对独立的部分，可以在不破坏基本计量特性的前提下，方便拆卸机电转化单元。

2.7要求总线故障自动停机，当出现节点短路或超负荷时，要求系统立即切断总线电源。要求具有防雷保护电路，当遇到雷击时采集器能有效的和总线电路断开连接。

2.8要求每台采集器/现场抄表接口器抄表达到320台，最大抄表距离能达到300米。

2.9要求采集器下行与水表之间采用M-BUS连接，并通过M-BUS总线给水表供电。

2.10 如果水表受到外界强磁干扰，在抄表时能够通过抄表器或者后台管理软件显示受到强磁干扰。

2.11水表的技术参数

输出接口：M-BUS

通信速率：2400bps

传输距离：≦1200m

数据准确性：电子读数与计数器字轮读数完全一致

工作方式：间歇（抄表时上电，抄完即断电）

瞬间工作电压：24V～36V

瞬间工作电流：待机时小于2mA，读表时小于20mA

工作温度：0.1℃～30℃（冷水表）；

停电及线路损坏对数据不产生任何影响，也不会丢失数据

无须备用电源

抗强磁场和光电等干扰和攻击

2.12集中器无线数据通信要保证数据的准确性；无线网络通讯频率能自动校准。

2.13系统要求具有无线网络动态自维护功能。

2.14系统要求具有自动纠错且多重备份的数据编码功能，水表抄见率达99%以上。

2.15系统要求具有便携式M-BUS直读表采集装置，能移动抄表。

2.16 适用安装环境为B级，适应电磁环境为E1级。

3、水表计量特性

3.1 常用流量（Q3），量程比（Q3/Q1）的值按下表执行

| 口径(mm) | Q3(m3/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 2.5 | 100 | 1.6 |

3.2 常用流量（Q3）与过载流量（Q4）的关系Q4/Q3=1.25。

3.3 水表的准确度等级为2级。

3.4 水表的温度等级

水温应在水表的入口处测量，温度等级为T30。

4、水表说明性标志

4.1 水表上应清楚、永久地标志制造年份和编号，字体深度应≥0.3mm。

5、水表技术特性及材料要求

5.1水表口径和总尺寸

水表的口径以连接端的螺纹尺寸或法兰的公称通径表示。每一种水表口径均相应有一组固定的总尺寸，水表尺寸要求按下表执行：

| 公称通径 | DN15 |
| --- | --- |
| 长度（mm） | 165 |
| 螺栓数量及规格 | 螺纹连接 |

备注：长度公差按GB/T778.1执行。

5.2  水表表壳材料应为球墨铸铁材质。

5.3 水表连接螺母和管接头材料应为铸造铅黄铜（代号ZCuZn40Pb），符合国家标准GB/T 1176。

5.4  水表叶轮主要材料应为高强度ABS工程塑料。

5.5  水表内所有接触水的零部件应采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造，符合国家标准CJ 266。整体水表的制造材料应抗内、外部腐蚀。

5.6 指示装置类型

模拟和数字组合式指示装置，数字的可见高度至少应为4mm，数字的可见宽度至少应为2mm。

水表的指示装置应采用透明窗保护，配备一个合适的表盖作为辅助保护。

5.7 水表管接头、连接螺母和密封垫圈作为水表附件包装。

第四章  投标文件格式

正本（副本）

舒城县自来水有限公司远传水表2017年度采购

投  标  文  件

投标单位：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

在         年      月    日     时      分前不得开启

目              录

一、法人授权委托书

二、投标函

三、开标一览表格式

四、售后服务体系与维保方案

五、其它材料（包括资格审查资料）

一、授权书（原件）

本授权书声明：               公司（工厂）的           （法人代表姓名、职务）代表本公司（工厂）授权           （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加舒城县自来水有限公司                     采购项目（招标编号：           ）的投标、合同签订，以及合同执行等活动，其可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法人代表（投标单位负责人）签字：

代理人（被授权人）签字：

投标人名称(加盖公章)：

日       期：

## 二、投标函

致：舒城县自来水有限公司

1、根据你方                          采购项目的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知和其他有关文件后，我方愿按招标文件规定提供货物，投标价格见开标一览表。

2、我方已详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从投标人须知规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方五年内不准参与贵公司的任何招标项目。

6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

7、一旦我方中标，我方保证按照招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的时间和地点完成供货，保证所供货物符合招标文件要求的技术参数、规格和数量，并交付买方验收、使用。

8、除非另外达成协议并生效，采购人的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9、其他补充说明：             {补充说明事项}

投 标 人：      名称   （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

邮政编码：		    电话：		     传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

日期：        年        月        日

## 开标一览表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标产品 品牌和型号 |  |
| 最终投标报价 （人民币） | 小写： 元/套。 大写： 元/套。 |
| 交货期 | 收到招标人供货需求后___工作日内。 |
| 保质期 |  |
| 备 注 |  |

投标人盖章：                            授权代表签字：

备注：

- 此次招标的数量为2017年度实际用量。

2、报价只对DN15远传水表进行报价。

3、投标人的报价应包含所投物品、辅材（含专用工具）、税金、运输、装卸、保险、安装调试（含安装系统软件及有关操作程序）、检测验收和交付后维保等工作所发生的所有费用。投标报价为最终报价。

四、售后服务体系与维保方案

投标人请对照第二章第五节评标办法中售后承诺及服务方案自拟。

五、其它材料（包括资格审查资料）

投标人请对照第二章第五节评标办法中打分项目准备材料。